| ГОСТ 28548-90: Трубы стальные |  |
| --- | --- |

Термины и определения

Дата введения 1991-01-01

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий основных видов стальных труб.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина не допускается.

2.1. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2.2. В случае, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе "Определение" поставлен прочерк.

3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском языке

4. В приложении приведена классификация основных видов стальных труб по способу их производства и назначению.

Таблица 1

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Общее понятие |
| 1. Стальная труба | Изделие из стали кольцеобразного, овального, многоугольного или иной формы полого поперечного сечения относительно большой длины |
| Бесшовные стальные трубы |
| 2. Бесшовная стальная труба | Стальная труба, не имеющая сварного шва или другого соединения, изготовленная одним из способов ковки, прокатки, волочения или преcсования |
| 3. Горячедеформированная бесшовная стальная труба | Бесшовная стальная труба, деформированная при температуре выше температуры рекристаллизации |
| 4. Горячекованая бесшовная стальная труба | Бесшовная стальная труба, деформированная при температуре выше температуры рекристаллизации |
| 5. Горячекатаная бесшовная стальная труба | Бесшовная стальная труба, деформированная при температуре выше температуры рекристаллизации |
| 6. Горячепрессованная бесшовная стальная труба | Бесшовная стальная труба, деформированная при температуре выше температуры рекристаллизации |
| 7. Теплодеформированная бесшовная стальная труба | Бесшовная стальная труба, деформированная при температуре до температуры рекристаллизации |
| 8. Теплокатаная бесшовная стальная труба | Бесшовная стальная труба, деформированная при температуре до температуры рекристаллизации |
| 9. Теплотянутая бесшовная стальная труба | Бесшовная стальная труба, деформированная при температуре до температуры рекристаллизации |
| 10. Холоднодеформированная бесшовная стальная труба | Бесшовная стальная труба, заданный размер которой получен способом холодной деформации |
| 11. Холоднокатаная бесшовная стальная труба | Бесшовная стальная труба, заданный размер которой получен способом холодной деформации |
| 12. Холоднотянутая бесшовная стальная труба | Бесшовная стальная труба, заданный размер которой получен способом холодной деформации |
| 13. Центробежнолитая бесшовная стальная труба | Бесшовная стальная труба, заданный размер которой получен способом холодной деформации |
| Сварные стальные трубы |
| 14. Сварная стальная труба | Стальная труба, изготовленная из штрипсов или листового проката путем формовки и сварки |
| 15. Электросварная стальная труба | Сварная стальная труба, изготовленная из штрипсов или листового проката путем формовки и электросварки |
| 16. Прямошовная электросварная стальная труба | Электросварная стальная труба, изготовленная путем сварки прямого стыка, параллельного оси трубы |
| 17. Горячедеформированная прямошовная электросварная стальная труба | Прямошовная электросварная стальная труба, подвергнутая после сварки горячей деформации |
| 18. Холоднодеформированная прямошовная электросварная стальная труба | Прямошовная электросварная стальная труба, подвергнутая после сварки холодной деформации |
| 19. Холоднокатаная прямошовная электросварная труба | Прямошовная электросварная стальная труба, подвергнутая после сварки холодной деформации |
| 20. Холоднотянутая прямошовная электросварная стальная труба | Прямошовная электросварная стальная труба, подвергнутая после сварки холодной деформации |
| 21. Спиральношовная электросварная стальная труба | Электросварная стальная труба, изготовленная из штрипсов или листового прокатf путем формовки по спирали и непрерывной сварки стыка спиральным швом |
| 22. Стальная труба печной сварки | Стальная труба, изготовленная из разогретых штрипсов путем формовки и сварки, заключающейся в использовании способности к молекулярному сцеплению сдавливаемых поверхностей металлов, нагретых до высокой температуры в печи |
| Паяные стальные трубы |
| 23. Паяная стальная труба | Стальная труба, изготовленная из штрипсов путем формовки и пайки |
| 24. Свертная двухслойная паяная стальная труба | Паяная стальная труба, изготовленная путем свертывания штрипса в два слоя и последующей пропайки медью по всей поверхности соприкосновения слоев |
| Стальные трубы с покрытиями |
| 25. Стальная труба с неметаллическим покрытием | Стальная труба, покрытая внутри и (или) снаружи неметаллическим слоем |
| 26. Стальная труба с металлическим покрытием | Стальная труба, покрытая внутри и (или) снаружи металлическим слоем |
| Стальные трубы с обработанной поверхностью |
| 27. Обточенная стальная труба | Стальная труба, обточенная внутри и (или) снаружи |
| 28. Шлифованная стальная труба | Стальная труба, шлифованная внутри и (или) снаружи |
| 29. Полированная стальная труба | Стальная труба, полированная внутри и (или) снаружи |

Классификация

1. Стальные трубы по способу производства подразделяют на:

1.1. Бесшовные стальные трубы.

1.1.1. Горячедеформированные бесшовные стальные трубы.

1.1.1.1. Горячекованые бесшовные стальные трубы.

1.1.1.2. Горячекатаные бесшовные стальные трубы.

1.1.1.3. Горячепрессованные бесшовные стальные трубы.

1.1.2. Теплодеформированные бесшовные стальные трубы.

1.1.2.1. Теплокатаные бесшовные стальные трубы.

1.1.2.2. Теплотянутые бесшовные стальные трубы.

1.1.3. Холоднодеформированные бесшовные стальные трубы.

1.1.3.1. Холоднокатаные бесшовные стальные трубы.

1.1.3.2. Холоднотянутые бесшовные стальные трубы.

1.1.4. Центробежнолитые бесшовные стальные трубы.

1.2. Сварные стальные трубы.

1.2.1. Электросварные стальные трубы.

1.2.1.1. Прямошовные электросварные стальные трубы.

1.2.1.1.1. Горячедеформированные прямошовные электросварные стальные трубы.

1.2.1.1.2. Холоднодеформированные прямошовные электросварные стальные трубы.

1.2.1.1.2.1. Холоднокатаные прямошовные электросварные стальные трубы.

1.2.1.1.2.2. Холоднотянутые прямошовные электросварные стальные трубы.

1.2.1.2. Спиральношовные электросварные стальные трубы.

1.2.2. Стальные трубы печной сварки.

1.3. Паяные стальные трубы.

1.3.1. Свертные паяные стальные трубы.

1.4. Стальные трубы с покрытием.

1.4.1. Стальные трубы с неметаллическим покрытием.

1.4.2. Стальные трубы с металлическим покрытием.

1.5. Стальные трубы с обработанной поверхностью.

1.5.1. Обточенные стальные трубы.

1.5.2. Шлифованные стальные трубы.

1.5.3. Полированные стальные трубы.

2. Стальные трубы по форме сечения подразделяют:

2.1. Круглые стальные трубы.

2.2. Квадратные стальные трубы.

2.3. Прямоугольные стальные трубы.

2.4. Каплевидные стальные трубы.

2.5. Овальные стальные трубы.

2.6. Плоскоовальные стальные трубы.

2.7. Стальные трубы других форм сечения.

3. Стальные трубы по отделке концов подразделяют:

3.1. Нарезные стальные трубы.

3.2. Стальные трубы с суженными концами.

3.3. Стальные трубы с расширенными концами.

3.4. Стальные трубы с высаженными концами.

3.5. Стальные трубы с другими видами концов.

4. Стальные трубы по назначению (условиям применения) подразделяют на:

4.1. Стальные трубы общего назначения.

4.2. Стальные трубы целевого назначения.

4.2.1. Стальные трубы для геологической разведки и добычи нефти.

4.2.1.1. Бурильные стальные трубы.

4.2.1.2. Обсадные стальные трубы.

4.2.1.3. Насосно-компрессорные стальные трубы.

4.2.1.4. Нефтепроводные стальные трубы.

4.2.2. Водогазопроводные стальные трубы.

4.2.3. Магистральные стальные трубы.

4.2.4. Подшипниковые стальные трубы.

4.2.5. Стальные трубы с гарантированными свойствами при повышенных температурах.

4.2.6. Стальные трубы высокого давления.

4.2.7. Нержавеющие стальные трубы.

4.2.8. Жаропрочные стальные трубы (котельные).

4.2.9. Стальные трубы для химического оборудования.

4.2.10. Стальные трубы другого целевого назначения.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ В.М. Ворона, В..Ф. Ганзина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.04.90 № 1077

3.Стандарт соответствует СТ СЭВ 6584-89 в части терминов и определений

4. Срок первой проверки - 1999 г.; периодичность проверки - 10 лет

5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Примечание: подробные технические консультации о различных типах стальных труб можно получить с помощью форм обратной связи на сайте majkop.mpstar.ru